PROJEKT

BUDOWLANY

Inwestycja     :  BUDOWA  DROGI GMINNEJ WARZĄCHEWKA POLSKA-

-WARZĄCHEWKA KRÓLEWSKA -GOŁASZEWO

Droga gminna Nr 190901C  Gołaszewo-Kowal od  granicy Gmin do m.

Gołaszewo  Droga Gmina Kowal

Obręb Gołaszewo  dz. 42,19, 238

Adres             :  Gołaszewo

gm.Kowal

Branża           :   Drogowa

Inwestor        :   Gmina Kowal

Ul. Piwna 33

87-820 Kowal

Projektant

Urszula Kędzierska

20 sierpień  2010

Zawartość opracowania

| Lp | Nazwa rysunku | Str. |
| --- | --- | --- |
| I | Część opisowa+ wykaz drzew do wycinki | 1-9 |
| II | Załączniki formalno-prawne |  |
| 1 | Skrócony wypis z rejestru gruntów | 10 |
| 2 | Mapy ewidencyjne terenu | 11-12 |
| 3 | Uwarunkowania Środowiskowe | 13-30 |
| 4 | Uprawnienia Projektanta | 31 |
| 5 | Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa | 32 |
| 6 | Oświadczenie Projektanta | 33 |
| III | Część rysunkowa |  |
| 1 | Plan orientacyjny | 34 |
| 2 | Mapa sytuacyjno-wysokościowa stan istniejący, wycinka drzew | 35 |
| 3 | Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000 | 36 |
| 4 | Profil podłużny | 37 |
| 5.1-5.3 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni jezdni | 38-40 |
| 6 | Przekrój konstrukcyjny zjazdu indywidualne | 41 |
| 7 | Przekrój konstrukcyjny zjazdu publicznego | 42 |

OPIS  TECHNICZNY

BUDOWA  DROGI   GMINNEJ  WARZĄCHEWKA POLSKA-WARZĄCHEWKA KRÓLEWSKA –GOŁASZEWO od  granicy gmin Włocławek – Kowal  do m.  Gołaszewo od km 3+037 do km 3+680 stanowiącej drogę gminną  Nr 19090C  Gołaszewo- Kowal

Obręb Gołaszewo  dz. 42,19, 238 Gmina Kowal

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- mapa syt.-wys. skala 1:1000

- Uwarunkowania Środowiskowe

- mapa ewidencyjna, wypisy z rejestru gruntów

- CEL  i  ZAKRES OPRACOWANIA

Celem przedsięwzięcia jest  budowa drogi gminnej Warząchewka Polska-Warząchewka

–Królewska –Gołaszewo. Droga składa się z dwu odcinków leżących na terenie dwóch

Gmin : Włocławek  i  Kowal

- odcinek Nr I  na terenie Gminy Włocławek dł. 3037m  od km 0+000 do km 3+037

- odcinek Nr II na terenie Gminy  Kowal dł.643 m od km 3+037 do km 3+680

Niniejszy projekt dotyczy odcinka dł. 643m znajdującego na terenie Gminy Kowal, którą

stanowi  droga Nr 190901C Gołaszewo- Kowal w m Gołaszewo-Piaski.

Układ drogi  pozwala stworzyć sieć komunikacyjną, która dla różnych  kierunków dróg

utworzy dojazdy  korzystne dla użytkowników.

Strategiczne położenie drogi – połączenie z drogą krajową nr 1 i drogą wojewódzką

nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin umożliwia skrócenie trasy przejazdu pomiędzy kilkoma

ośrodkami administracyjnymi i gospodarczymi  Jednak obecne niskie parametry oraz zły

stan techniczny drogi ogranicza oraz   częściowo uniemożliwia jej pełne wykorzystanie.

- STAN  ISTNIEJĄCY

Stan techniczny istniejącej  drogi o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej  jest  zły. Otoczenie

pasa drogowego stanowią pola i fragmentaryczne lasy. Lewostronne pola zalane są wodą,.

Wzdłuż drogi rosną drzewa, które ograniczają skrajnię drogową. Konieczna jest wycinka

drzew wg Wykazu

Szerokość gruntowej jezdni  średnio 4m. Grunty budują piaski z przewarstwieniami

gliniastymi.Droga łączy się w km 3+680 z drogą gminną o nawierzchni

bitumicznej w m.Gołaszewo..

Obecnie droga jest uregulowana pod względem stanu własności.

Pas drogowy na terenie Gminy Kowal stanowią działki należące  do Skarbu Państwa-

- Gmina Kowal

Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, teletechniczną, energetyczną.

- STAN  PROJEKTOWANY

4.1. PODSTAWOWE  PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa techniczna drogi            -  L

- kategoria drogi                        - KR2

-obciążenie                                - 100kN/oś

- prędkość projektowana           -  50km/h (teren zabudowany)

70km/h (teren niezabudowany)

- szerokość nawierzchni            - 5,0m( 2x2,5m)

- szerokość poboczy                  -  0,75m

4.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres prac  obejmuje

- roboty  przygotowawcze –wycinka drzew wraz z wywozem poza plac budowy

- roboty ziemne                  - usunięcie darniny z poboczy

-  wykopy pod koryto

-  roboty ziemne związane z uformowaniem

poboczy i   rowów  trójkątnych wraz z

zagęszczeniem   plantowaniem skarp

- odwodnienie                    -  rowy trójkątne

- podbudowa jezdni            - tłuczeń stabilizowany mechanicznie   ( 2 warstwy)

- nawierzchnia                   - wykonanie warstwy ścieralnej  BA grub. 4cm

-  wykonanie warstwy wiążącej  BA grub.5cm .

-zjazdy indywidualne        -na pola i posesje

podbudowie z tłucznia  i w-wa ścieralnej

z betonu asfaltowego grub. 4cm

-oznakowanie                    -montaż znaków pionowych  i malowanie linii

poziomych

4.3. DROGA W PLANIE

Droga zachowuje  dotychczasowy przebieg. Krzywizny łagodzą  łuki  kołowe o

promieniach   200, 800 i 1000m

4.4. DROGA W PROFILU PODŁUŻNYM

Pochylenia podłużne wynikają z istniejącej niwelety i wynoszą od 0,0% do

1,5.% .Różnice poziomów  łagodzą  łuki pionowe o R=1500m

.Pozostałe pochylenia podłużne nie wymagają  projektowania  łuków

pionowych.

4.5. DROGA W PROFILU POPRZECZNYM

Zaprojektowano dla jezdni spadek daszkowy 2%. Pobocza o pochyleniach 7%.

Rowy  trójkątne  głębokości  30cm  poniżej pól. Rowy trójkątne uformowane są

jako bezodpływowe

4.6 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA0/12.8 grub. 4 cm

(dla całej powierzchni jezdni)

- warstwa wiążaca z betonu asfaltowego BA 016/ grub. 5cm

- górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego twardego z zaklinowaniem

klińcem  i  zamiałowaniem grub. 8cm

-  dolna  warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego twardego z zaklinowaniem

i   zamiałowaniem grub.15cm

- w-wa odsączająca z piasku grub. 15cm

- sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe o Is>1,0

Dla odcinka od 3+037 do km 3+ 337 w sąsiedztwem zaniżonych, podmokłych pól zastosowano pod nawierzchnią materac z tłucznia 31,5/ 63mm  na siatce typu  np:  Fortran 65/65-30 T układanej w poprzek z zakładem po 2m

4.7. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

Projektuje się następujące konstrukcje nawierzchni:

a) ) zjazdy publiczne

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12.8  grub. 4 cm

- warstwa wiążaca z betonu asfaltowego BA 016/ grub. 5cm

-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie

grub. 20 cm

-warstwa odsączająca grub. 10 cm z piasku o współczynniku filtracji

>=8m/dobę.

-sprofilowane zagęszczone mechanicznie  podłoże gruntowe Is>1

b)  zjazdy indywidualne na pola i posesje (bitumiczne)

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12.8  grub. 4 cm

- podbudowa z  tłucznia  stabilizowanego mechanicznie   grub. 17cm

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm

- sprofilowane  zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0.98

5. ROBOTY  ZIEMNE

Roboty ziemne  polegają na usunięciu ziemi urodzajnej, wykonaniu wykopów  pod

konstrukcję  nawierzchni,  profilowaniu podłoża, formowaniu i zagęszczeniu  nasypów   poboczy, plantowaniu  skarp rowu.

Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni Wykonawca każdorazowo

przedstawi Inwestorowi  wyniki pomiarów wskażników zagęszczenia nasypów.

Powstały urobek zostanie  wykorzystany na  pobocza i  skarpy rowów drogi..

Ziemię urodzajną z gęstą trawą wywieźć poza teren budowy..

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni zapewniają projektowane płytkie rowy  o przekroju trójkątnym

głębokości ok. 20-30cm poniżej pól. Nie narusza się istniejących stosunków

wodno-prawnych.

7. ORGANIZACJA RUCHU

Integralną częścią niniejszego opracowania  jest projekt Organizacji ruchu

docelowej

8. ZIELEŃ

Wzdłuż trasy kolidujące drzewa i krzewy wyciąć  zgodnie z wykazem.

Doły po karczowaniu należy uzupełnić gruntem i zagęścić.

9. INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren budowy drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie podlega

ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r. W przypadku

znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje przypuszczenie iż jest on

zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić Wojewódzki   Urząd Ochrony

Zabytków Delegaturę we Włocławku  lub Starostę Powiatowego w Aleksandrowie

Kujawskim.

10. WYTYCZNE  REALIZACJI

Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z terenem

Należy przeszkolić pracowników w zakresie BHP. Powiadomić mieszkańców o

utrudnieniach  w użytkowaniu wjazdów  na posesje.

Przystąpienie do robót zgłosić do Zarządcy drogi celem otrzymania  Decyzji na

zajęcie pasa drogowego.

11. INFORMACJA  BiOZ

Budowa obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Prace  nie będą prowadzone na wysokości

ani w  głębokich wykopach  jednak przewiduje się następujące zagrożenie   podczas realizacji robót budowlanych:

- praca ciężkiego sprzętu na terenie pasa drogowego

- praca w pobliżu istniejących  rowów

- roboty rozbiórkowe- hałas i kurz

- roboty związane z układaniem warstw bitumicznych jezdni: temperatura, opary

- Niezbędny instruktaż  pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Wykonawca robót  zobowiązany jest do opracowania Planu  bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia” zgodnie z rozporządzeniem Ministra    Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r( Dz.U. z 2003 r Nr 120,poz1126).

Pracowników  należy przeszkolić. Zapoznać ich ze stanowiskiem pracy oraz określić

zakres   robót. Wskazać zagrożenia. Przeszkolić w zakresie BHP.

- Środki techniczne  i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom  wynikającym  z wykonywania robót.

- zapewnić pomieszczenia socjalne dla pracowników, zapewnić kontakt telefoniczny

- urządzić podręczny magazynek na narzędzia budowlane

- zapewnić stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i punkt pierwszej

pomocy

- teren  oznakować w sposób umożliwiający komunikację mieszkańcom ulicy, teren

oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na czas budowy,

umieścić tablicę informacyjną (zgodnie z Prawem Budowlanym ) łącznie z

numerami   telefonów alarmowych

- składowisko materiałów zlokalizować w sposób umożliwiający bezpieczne z niego

korzystanie

- pracownikom zapewnić dobrą organizację pracy, odzież ochronną, sprawny sprzęt

przerwy na posiłek, napoje chłodzące

- od pracowników wymagać aktualnych badań technicznych

- wymagać sprawnego sprzętu- koparki , samochody ciężarowe  wyposażone

w   urządzenia  ostrzegawcze

- roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie

- prace przy realizacji zadania prowadzić pod nadzorem uprawnionych, branżowych

specjalistów

- o rozpoczęciu prac w obrębie istniejących sieci powiadomić właścicieli mediów

12. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. Inwestycja oddziaływuje na działki

Obręb Gołaszewo  dz. 42,19, 238 Gmina Kowal

Przedsięwzięcie nie generuje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdzono potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania .

Opracowała

Urszula Kędzierska

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ

Inwentaryzację wykonano metodą ogólną zaznaczając lokalizację drzew, rozlokowanie grup i przyrostu samosiewu.

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w tabeli z uwzględnieniem:

- liczby porządkowej odpowiadającej numeracji na rys. skala 1:1000

- polska nazwa gatunkowa

- średnica pnia na  wys. 1,3m (m)

- średnica korony (m)

- szacunkowa wysokość (m)

- uwagi obejmujące stan zdrowotny

Drzewa i samosiew przeznaczone do usunięcia znajdują się w liniach rozgraniczających pasa drogowego. Wzdłuż drogi nie występują gatunki chronione. Brak form alejowych i zabytkowych.

Wycinka drzew będzie odbywała się jesienią.

WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW do WYCINKI  i POZOSTAJĄCYCH w ZASIEGU

INWESTCJI  WARZĄCHEWKA POLSKA-WARZĄCHEWKA KRÓLEWSKA

- GOŁASZEWO  GMINA  KOWAL

| lp | Nazwa gatunkowa | Str | Średnica pnia (cm) | Średnica korony (m) | Wysokość (m) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brzozy młode | L | Na dł. 70m 30 drzewek | 5 | 3 | Prawidłowy rozwój rośnie w pasie drogowym na dł. 70m, do wycinki |
| 2 | olcha | P | 2*30 | 6 | 6 | prawidłowy rozwój, rośnie w pasie drogowym, ,do wycinki |
| 3 | olcha | p | 4*20 | 5 | 5 | prawidłowy rozwój, rosna w pasie drogowym, do wycinki |
| 4 | olcha | p | 2*25 | 4 | 5 | prawidłowy rozwój, rosna w pasie drogowym, do wycinki |
| 5 | olcha | p | 2*26 | 4 | 5 | prawidłowy rozwój rośnie w pasie drogowym, do wycinki |
| 6 | olcha | p | 30 | 5 | 7 | prawidłowy rozwój rośnie w pasie drogowym, do wycinki |
| 7 | olcha | P | 2*20 | 4 | 5 | prawidłowy rozwój rosna w pasie drogowym, do wycinki |
| 8 | olcha | p | 2*20 | 5 |  | prawidłowy rozwój rosną w pasie drogowym, do wycinki |
| 9 | akacja | P | 48 | 6 | 6 | prawidłowy rozwój pozostaje , nie koliduje z pasem drogowym |
| 10 | sosna | p | 40 | 6 | 6 | prawidłowy rozwój foremna, z kuliście wykształconymi konarami pozostaje , nie koliduje z pasem drogowym |
|  | Krzewy | p | 30*3 | 3 | 3 | rzadkie |
| 11 | olcha | l | 54szt. fi od 5 do 10cm | 2 | 3-4 | Formy krzewiaste samosiewy, kolidują,rosną w pasie drogowym, do wycinki |

Włocławek 20,08.2010

OŚWIADCZENIE

Projekt Budowlany:

BUDOWA  DROGI   GMINNEJ WARZĄCHEWKA POLSKA-WARZĄCHEWKA KRÓLEWSKA –GOŁASZEWO od  granicy Gmin do m.  Gołaszewo od km 3+037 do km 3+680 stanowiącej drogę gminną  Nr 4610003C  Gołaszewo- Kowal

Obręb Gołaszewo  dz. 42,19, 238 Gmina Kowal

został wykonany zgodnie z Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7.071994 Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.Ustaw 2003 Nr 207 poz. 2016 z póżniejszymi zmianami.

Projektant

Urszula Kędzierska

PROJEKT

BUDOWLANY

Inwestycja     :  BUDOWA  DROGI GMINNEJ WARZĄCHEWKA POLSKA-

-WARZĄCHEWKA KRÓLEWSKA -GOŁASZEWO

na odcinku od km 0+000 do km  3+037 drog gminna Nr 19052C

w m. Warząchewka Polska – Wrząchewka Królewska Gmina Włocławek

Obręb Warząchewka Polska: Dz.Nr 283, 263, 366,291, 742, 741, 485,

297/1,(297), 281/1,(281), 402/1(402), 403/1,(403), 406/1,(406),407/4

(407/2), 407/6 (407/3), 486/1 (486), 442/1, (442),443/1 ( 443),444/1 (444),

445/1( 445), 446/1,(446), 447/1,(447), 448/1,(448),449/1, (449),

450/1,(450), 451/1,(451),452/1,( 452), 453/1,(453), 454/1,(454),455/1,

(455), 456/1,(456), 457/1,(457), 458/1,(458), 459/1,(459), 557/1,(557),

460/1,(460)(,461/1,( 461),462/1,( 462), 463/1,(463) ,464/1,( 464),465/1,

( 465),  466/1,(466),467/1,( 467),468/1,( 468), 469/1,(469), 470/1,(470),

471/1,(471), 472/1,(472), 473/1,( 473),474/1,( 474), 475/1,(475),

476/1,(476), 477/1,(477),  478/1,(478), 479/1,(479), 480/1,(480),

481/2,(481/1), 484/3,(484/1),484/5,(484/2),750, 485,582/3( 582/2),593,

556, 529, 530/1,( 530), 594/3,(594/1), 595/5,(595/1), 595/7,(595/4),

596/1,(596), 597/1,(597), 598/1,(598), 614/1,( 614), 615/1,( 615),

617/1,(617,)750/1,(750)

Obręb Warząchewka Królewska: Dz. Nr 461, 390,426, 470, 646/4, 456,

496,497, 644,

Adres             : Warząchewka Polska-Warząchewka Królewska

gm.Włocławek

Branża           :   Drogowa

Inwestor        :   Gmina Włocławek

Ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

Projektant

Urszula Kędzierska

20 sierpień  2010

Zawartość  opracowania

| Lp | Opis | Str. |
| --- | --- | --- |
| I | CZĘŚĆ OPISOWA |  |
| 1 | Opis techniczny | 0-10 |
| 2 | Wykaz drzew i krzewów do wycinki i pozostałych w zasięgu inwestycji | 11-22 |
|  | ZAŁĄCZNIKI FORMALNO_PRAWNE |  |
| 1 | Mapy ewidencyjne | 23-25 |
| 2 | Wypis z rejestru gruntów | 26-39 |
| 3 | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia | 40-57 |
| 4 | Uprawnienie Projektanta | 58 |
| 5 | Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa | 59 |
| 6 | Oświadczenie Projektanta | 60 |
|  | CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |
| 1 | Plan orientacyjny | 61 |
| 2 | Projekt zagospodarowania terenu- mapa do celów projektowych | 62 |
| 3 | Projekt zagospodarowania terenu 5 arkuszy | 63-67 |
| 4 | Profile podłużny 4 arkusze | 68-71 |
| 5 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni | 72 |
| 6 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni | 73 |
| 6.1 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchnidrogi z chodnikiem i zjazdem | 74 |
| 7 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni chodnika | 75 |
| 8 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni chodnika | 76 |
| 9 | Nawierzchnia zjazdu indywidualnego w strefie zabudowy | 77 |
| 10 | Przekrój konstrukcyjny zjazdu indywidualnego bitumicznego | 78 |
| 11 | Przekrój zjazdu na pole- tłuczniowy | 79 |
| 12 | Schemat zjazdu z przepustem | 80 |
| 13 | Przekrój konstrukcyjny zjazdu bitumicznego | 81 |
| 14 | Geometria zatoki autobusowej | 82 |
| 15 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni zatoki autobusowej | 83 |
| 16 | Konstrukcja przepustu fi 40 ze ściakami czołówymi | 84 |
| 17 | Konstrukcja przepustu fi 80 ze ściakami czołówymi | 85 |
| 18 | Przepust dwuotworowy fi 80 ze ściankami czołowymi | 86 |
| 19 | Przepust 3x150 - skośny | 87 |
| 20 | Przepust 3x150 skośny – widok z góry | 88 |

OPIS  TECHNICZNY

do PROJEKTU  BUDOWY  DROGI GMINNEJ WARZĄCHEWKA POLSKA-

WARZĄCHEWKA KRÓLEWSKA -GOŁASZEWO

na odcinku od km 0+000 do km  3+037 w m. Warząchewka Polska –

Wrząchewka Królewska Gmina Włocławek

Obręb Warząchewka Polska: Dz.Nr 283, 263, 366,291, 742, 741, 485,

297/1,(297), 281/1,(281), 402/1(402), 403/1,(403), 406/1,(406),407/4

(407/2), 407/6 (407/3), 486/1 (486), 442/1, (442),443/1 ( 443),444/1 (444),

445/1( 445), 446/1,(446), 447/1,(447), 448/1,(448),449/1, (449),

450/1,(450), 451/1,(451),452/1,( 452), 453/1,(453), 454/1,(454),455/1,

(455), 456/1,(456), 457/1,(457), 458/1,(458), 459/1,(459), 557/1,(557),

460,461/1,( 461),462/1,( 462), 463/1,(463) ,464/1,( 464),465/1,( 465),

466/1,(460)(466),467/1,( 467),468/1,( 468), 469/1,(469), 470/1,(470),

471/1,(471), 472/1,(472), 473/1,( 473),474/1,( 474), 475/1,(475),

476/1,(476), 477/1,(477),  478/1,(478), 479/1,(479), 480/1,(480),

481/2,(481/1), 484/3,(484/1),484/5,(484/2),750, 485,582/3( 582/2),593,

556, 529, 530/1,( 530), 594/3,(594/1), 595/5,(595/1), 595/7,(595/4),

596/1,(596), 597/1,(597), 598/1,(598), 614/1,( 614), 615/1,( 615),

617/1,(617,)750/1,(750)

Obręb Warząchewka Królewska: Dz. Nr 461, 390,426, 470, 646/4, 456,

496,497, 644,

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- mapa syt.-wys. skala 1:1000

- Uwarunkowania Środowiskowe

- mapa ewidencyjna, wypisy z rejestru gruntów

- CEL  i  ZAKRES OPRACOWANIA

Celem przedsięwzięcia jest  budowa drogi gminnej Warząchewka Polska-Warząchewka

–Królewska –Gołaszewo. Droga składa się z dwu odcinków leżących na terenie dwóch

Gmin : Włocławek  i  Kowal

- odcinek Nr I  na terenie Gminy Włocławek dł. 3037m  od km 0+000 do km 3+037

- odcinek Nr II na terenie Gminy  Kowal dł.643 m od km 3+037 do km 3+680

Niniejszy projekt dotyczy odcinka dł. 3037 znajdującego na terenie Gminy Włocławek,

którą  stanowi  droga Nr 190520C Warząchewka Polska-Warząchewka Królewska

Układ drogi  pozwala stworzyć sieć komunikacyjną, która dla różnych  kierunków dróg

utworzy dojazdy  korzystne dla użytkowników.

Strategiczne położenie drogi – połączenie z drogą krajową nr 1 i drogą wojewódzką

nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin umożliwia skrócenie trasy przejazdu pomiędzy kilkoma

ośrodkami administracyjnymi i gospodarczymi  Jednak obecne niskie parametry oraz zły

stan techniczny drogi ogranicza oraz   częściowo uniemożliwia jej pełne wykorzystanie.

- STAN  ISTNIEJĄCY

Stan techniczny istniejącej  drogi o zróżnicowanej nawierzchni : bitumiczna , żużlowa,

gruntowa  jest  zły.

Otoczenie pasa drogowego stanowią odcinki o intensywnej zabudowie (300m i

200m),pola i lasy. Droga w swej geometrii podzielona jest na dwie części, których

granicą jest podział na obręby :Warząchewka Polska i  Warząchewka Królewska.

Pierwsza część, znajdująca się na terenie Warząchewki  Polskiej jest kręta i wąska.

Jezdnia stanowi pas  drogowy szer. ok. 4-5m , który uniemożliwia zaprojektowanie drogi

lokalnej z jezdnią  szer. 5m.Odcinek zabudowany posiada pas drogowy szer. 12m.

Działki graniczące bezpośrednio z drogą są w większości wąskie i nieuprawiane

Początek drogi dł. 120m posiada nawierzchnię bitumiczną szer. 6m obustronnie

zabudowaną. Wyjazd na dalszy odcinek dł. 150m utwardzony frezowinami jest bardzo

niebezpieczny ze względu na brak  widoczności i wąską przestrzeń między istniejącymi

zabudowaniami ( ok. 4m). Odcinek od km 0+300 do km 1+580  jest utwardzony żużlem.

Konieczne było wyznaczenie  szerszego pasa drogowego poprzez dokonanie podziałów

geodezyjnych sąsiadujących działek.

Podłoże stanowią piaski.Wody gruntowe nie zagrażają obiektowi drogowemu.

Drugi odcinek od km 1+580 do km 3+037 posiada pas drogowy  umożliwiający

wykonanie jezdni szer. 5m wraz z poboczami bez dodatkowych podziałów geodezyjnych

Początek tej części drogi rozpoczyna się od skrzyżowania  z bitumiczną drogą szer. 3,5m

prowadzącą do  Warząchewki Nowej. Do km 1+800 teren jest zabudowany. Pozostały

odcinek  drogi graniczy z polami.Od km 2+200 teren pocięty jest rowami nie będącymi w

zarządzaniu Melioracji. Pod drogą znajdują się trzy przepusty  do przebudowy. Teren

przy drodze  od km 2+600 jest podmokły. Niedrożne rowy nie odbierają wód, przy

przepuście w km 2+249 powstało zastoisko wodne. Przepust 3x1500 z rur betonowych

jest rozszczelniony i należy go uszczelnić i wzmocnić pod drogą.

Gzymsy przepustu są zmurszałe,wymagają naprawy. Istniejące betonowe bariery

ochronne są w bardzo złym  stanie technicznym. Od km 2+650 do km 3+000  znajduje

się strefa rowów wzdłuż drogi.

Rowy porośnięte są  gęstymi krzewami i drzewami przeznaczonymi do wycinki wg

wykazu. Zieleń ta ogranicza  skrajnię drogi czyniąc ją niebezpieczną.

Wszystkie krzewy i drzewa przed rowem przeznaczone muszą być do  wycinki.

Drzew za rowami nie wycina się. W km 3+037 droga łączy się z drogą gminną

na terenie gminy Kowal w m.Gołaszewo-Piaski.

Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, teletechniczną, energetyczną.

W br. dokonano podziałów geodezyjnych w celu poszerzenia pasa drogowego, który

zapewni lokalizację jezdni, rowów,  skarp.

Droga gminna  po podziałach geodezyjnych zajmuje następujące działki:

Obręb Warząchewka Polska:

Dz.Nr bez zmian 283, 263, 366,291, 742, 741, 485      oraz

obecnie 297/1, wydzielone z Dz Nr (297),

obecnie 281/1,  wydzielone z Dz Nr (281),

obecnie 402/1, wydzielone z Dz Nr (402),

obecnie 403/1,  wydzielone z Dz Nr (403),

obecnie 406/1,  wydzielone z Dz Nr (406),

obecnie 407/4,, wydzielone z Dz Nr (407/2),

obecnie 407/6 , wydzielone z Dz Nr (407/3),

obecnie 486/1, wydzielone z Dz Nr (486),

obecnie 442/1,  wydzielone z Dz Nr (442),

obecnie 443/1  wydzielone z Dz Nr ( 443),

obecnie 444/1 , wydzielone z Dz Nr (444),

obecnie 445/1, wydzielone z Dz Nr ( 445),

obecnie 446/1,  wydzielone z Dz Nr (446),

obecnie 447/1,  wydzielone z Dz Nr (447),

obecnie 448/1, wydzielone z Dz Nr (448),

obecnie 449/1,  wydzielone z Dz Nr (449),

obecnie 450/1,  wydzielone z Dz Nr (450),

obecnie 451/1, wydzielone z Dz Nr (451),

obecnie 452/1,  wydzielone z Dz Nr ( 452),

obecnie 453/1, wydzielone z Dz Nr,(453),

obecnie 454/1, wydzielone z Dz Nr (454),

obecnie 455/1, wydzielone z Dz Nr (455),

obecnie 456/1, wydzielone z Dz Nr,(456),

obecnie 457/1, wydzielone z Dz Nr (457),

obecnie 458/1, wydzielone z Dz Nr (458),

obecnie 459/1, wydzielone z Dz Nr (459),

obecnie 557/1, wydzielone z Dz Nr (557),

obecnie 460/1 wydzielone  z Dz Nr 460

obecnie 461/1, wydzielone z Dz Nr ( 461),

obecnie 462/1, wydzielone z Dz Nr ( 462),

obecnie 463/1, wydzielone z Dz Nr (463)

obecnie,464/1, wydzielone z Dz Nr ( 464),

obecnie 465/1, wydzielone z Dz Nr ( 465),

obecnie 466/1, wydzielone z Dz Nr (466),

obecnie 467/1,  wydzielone z Dz Nr ( 467),

obecnie 468/1, wydzielone z Dz Nr ( 468),

obecnie 469/1, wydzielone z Dz Nr (469),

obecnie 470/1, wydzielone z Dz Nr (470),

obecnie 471/1, wydzielone z Dz Nr (471),

obecnie 472/1, wydzielone z Dz Nr (472),

obecnie 473/1, wydzielone z Dz Nr ( 473),

obecnie 474/1 wydzielone z Dz Nr,( 474),

obecnie 475/1, wydzielone z Dz Nr (475),

obecnie 476/1, wydzielone z Dz Nr (476),

obecnie 477/1 wydzielone z Dz Nr,(477),

obecnie 478/1, wydzielone z Dz Nr (478),

obecnie 479/1, wydzielone z Dz Nr (479),

obecnie 480/1, wydzielone z Dz Nr (480),

obecnie 481/2,wydzielone z Dz Nr (481/1),

obecnie 484/3,wydzielone z Dz Nr (484/1),

obecnie 484/5,wydzielone z Dz Nr (484/2),

bez zmian750, 485,

obecnie 582/3 wydzielone z Dz Nr ( 582/2)

bez zmian 593, 556, 529,

obecnie 530/1, wydzielone z Dz Nr ( 530),

obecnie 594/3, wydzielone z Dz Nr (594/1),

obecnie 595/5, wydzielone z Dz Nr (595/1),

obecnie 595/7, wydzielone z Dz Nr (595/4),

obecnie 596/1, wydzielone z Dz Nr (596),

obecnie 597/1, wydzielone z Dz Nr (597),

obecnie 598/1, wydzielone z Dz Nr (598),

obecnie 614/1, wydzielone z Dz Nr ( 614)

obecnie 615/1, wydzielone z Dz Nr ( 615),

obecnie 617/1, wydzielone z Dz Nr (617,),

obecnie 50/1,   wydzielone z Dz Nr (750)

Obręb Warząchewka Królewska: Dz. Nr bez zmian  461, 390,426, 470, 646/4, 456,

496,497, 644,

- STAN  PROJEKTOWANY

4.1. PODSTAWOWE  PARAMETRY TECHNICZNE

- długość                                   - 3037m

- klasa techniczna drogi            -  L

- kategoria drogi                        - gminna

-obciążenie                                - 100kN/oś

- kategoria ruchu                       - KR2

- prędkość projektowana           -  50km/h (teren zabudowany)

70km/h (teren niezabudowany)

-szerokość nawierzchni            - 5,00m ( 2x2,5m) , 6, 00 m na odc. 0+000 do

0+180

-szerokość poboczy                  - obustronne 0,075

Projektowany odcinek posiada 3 skrzyżowania :dwa skrzyżowania proste w km 0+000z drogami  gminnymi   Nr 190518C Jedwabna-Pinczata-Warząchewka-Królewska i drogą gminną Nr 1905117C Jedwabna-Pinczata-Warząchewka Królewska, w km 0+044 z drogą gminną Nr 190519C Warząchewka Nowa-Warząchewka Królewska

Trzecie skrzyżowanie skanalizowano poprzez wprowadzenie okrawężnikowanej wysepki  z azylem dla pieszych .

4.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres prac  obejmuje

- roboty  przygotowawcze – wycinka drzew i krzewów wraz z odtworzeniem

nasypów po karczowaniu,

rozbiórka pasa jezdni szer. 1m celem przesunięcia

jezdni i lokalizacji obustronnych chodników,

rozbiórka stałych punktów kolizyjnych: - płot z

bloczków wap.-piaskowych w km 0+140, zmiana

jego lokalizacji i odtworzenie z płyt

prefabrykowanych ,

rozbiórka fragmentu bud. gospodarczego( wg

uzgodnień z właścicielem)

przesunięcie i montaż istn. bramy na posesję Nr 297,

rozbiórka  przepustów, rozbiórka

podziemnej betonowej komory, rozbiórka gzymsu

przy przepuście 3x150, rozbiórka betonowych  barier

ochronnych na przepustach i w km 0+000

- roboty ziemne                  - usunięcie humusu z trawą,

wykopy pod poszerzenie jezdni na szer. 1m

głębokości  30cm , przegłębienie korytowania na

rozebranych fragmentach jezdnii celem wzmocnienia

podłoża , roboty ziemne związane z kształtowaniem

korony drogi, wraz z uformowaniem  poboczy i

rowów oraz z zagęszczenie podłoża pod konstrukcję

jezdni  plantowanie skarp

- odwodnienie                    -  remont przepustów  pod drogą : nowe ścianki

czołowe, przebudowa 3 przepustów fi 80 w tym

jeden dwuotworowy 2x80cm ( konieczne wykonanie

tymczasowego przepustu celem ułożenia 2x80cm  )

z rur PEHD,  remont przepustu 3x150cm poprzez

uszczelnienie kręgów, wzmocnienie kręgów warstwą

zbrojonego betonu, izolacja z papy termozgrzewalnej

na żywice epoksydowe,wykonanie zbrojonego

gzymsu, umocnienie skarp kamieniem narzutowym i

płytami ażurowymi, udrożnienie rowów.

- podbudowa jezdni           -  wykonanie konstrukcji pod poszerzenia jezdni

- nawierzchnia                   -  wykonanie konstrukcji jezdni  wraz ze wmocnieniem

podłoża na dł. 350m z  geosiatki i żwiru  na grub.

15cm na pow.2730m2

-zatoka autobusowa            - kostka betonowa  grub. 8cm na podbudowie

zasadniczej  z betonu B7,5grub. 20 cm i podbudowie

pomocniczej  z tłucznia grub. 12 cm

-zjazdy publiczne              - wykonanie zjazdów publicznych : warstwa ścieralna

4cm , warstwa wiążąca grub. 5cm

z podbudową tłuczniową grub. 20cm

-zjazdy indywidualne        -na pola bitumiczne i z kostki betonowej grub. 8cm na

podbudowie betonowej

-chodniki                           -szer.2,0m z kostki betonowej grub. 6cm

-azyl dla pieszych             -z kostki betonowej grub. 6cm na pow. 16m2

-perony  przy przystankach autobusowych ( 2szt)-  z kostki betonowej grub. 6cm

o pow. 80m2

-roboty wykończeniowe    -plantowanie poboczy

-oznakowanie                   - montaż sygnalizacji świetlnej na wysięgniku:  znak

STOP zasilany bateriami słonecznymina

Zlokalizowany na  skrzyżowaniu projektowannej

drogi z drogą  od strony drogi krajowej Nr 1,

montaż barier energochłonnych dł. 182m, montaż

barier ochronnych  zabezpieczających

pieszych dł 80m

-montaż znaków pionowych  i malowanie linii

poziomych

4.3. DROGA W PLANIE

Droga zachowuje  dotychczasowy przebieg lecz z przesunięciem osiowym

średnio ok. 5m w kierunku  pasa wyznaczonego geodezyjnie. Krzywizny łagodzą

łuki  kołowe o  promieniach od 25,50,100, 150,175,180m 200, 250, 400,

600,670,800m. W km 1+575 zaprojektowano skrzyżowanie umożliwiające

skanalizowanie ruchu  tworząc bezpieczne przejście dla pieszych azyl z kostki

betonowej jak i  dla   ruchu pojazdów. Przy skrzyżowaniu  zlokalizowano również

perony autobusowe dla pieszych

Dla  łuków o promieniach R<175m  zastosowano poszerzenia poprzez

proste przejściowe dł. 20m.

Droga rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą gminną Nr1905118  mającą

bezpośredni dostęp do drogi krajowej Nr1. Do km 0+180 droga jma szer. 6m

Powierzchnia w-wy ścieralnej z bet.asf. grub.4cm wynosi 16 981,1m2

Powierzchnia w-wy wiążącej z bet. asf.grub. 5cm wynosi 16 455,7m2

Powierzchnia podbudowy z betonu asfaltowego ( dla poszerzeń istn. nawierzchni)

214m2

Warstwa profilowa  z mieszanki mineralno-asfaltowej na pow. 670m2  w ilości

77,5m2

4.4. DROGA W PROFILU POPRZECZNYM

Zaprojektowano dla jezdni spadek daszkowy 2%, dla łuków kołowych o

R=100m spadki jednostronne  4%. Pobocza o pochyleniach 7%. Rowy

głębokości  60cm.

4.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

a) Dla  nowoprojektowanej jezdni

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA0/12.8 grub. 4 cm

(dla całej powierzchni jezdni)

- warstwa wiążaca z betonu asfaltowego BA 016/ grub. 5cm

- podbudowa dwuwarstwowa z kruszywa  wapienno-żwirowego

- górna warstwa podbudowy grub. 8cm (z zaklinowaniem klińcem

z zamiałowaniem) stabilizowanego mechanicznie

- dolna warstwa podbudowy grub. 15cm stabilizowanego mechanicznie

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm

-sprofilowane zagęszczone mechanicznie  podłoże gruntowe Is>1

b) Dla poszerzeń jezdni projektuje następującą konstrukcję (podbudowa):

.

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  0/20 grub. 7 cm

-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.

grub.20 cm

-warstwa odsączająca grub. 10 cm z piasku o współczynniku filtracji >=8m/dobę.

-sprofilowane zagęszczone mechanicznie  podłoże gruntowe Is>1

c) Dla wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA0/12.8 grub. 4 cm

(jak dla całej powierzchni jezdni)

- warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej gruboziarnistej

z zawartością kruszywa łamanego > 75% odporna na odkształcenia plastyczne,

wbudowana mechanicznie w ilości 100 kg/m2 w pasie istniejącej jezdni

4.7. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

Projektuje się następujące konstrukcje nawierzchni:

a) ) zjazdy publiczne

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12.8  grub. 4 cm

- warstwa wiążaca z betonu asfaltowego BA 016/ grub. 5cm

-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie

grub. 20 cm

-warstwa odsączająca grub. 10 cm z piasku o współczynniku filtracji

>=8m/dobę.

-sprofilowane zagęszczone mechanicznie  podłoże gruntowe Is>1

b)  zjazdy indywidualne na pola i posesje (bitumiczne)

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12.8  grub. 4 cm

- podbudowa z  tłucznia  stabilizowanego mechanicznie   grub. 20cm

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm

- sprofilowane  zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0.98

c)  zjazdy indywidualne (z kostki)

- kostka betonowa grub. 8cm na podsypce cem.-piask.

-podbudowa betonowa z B 7,5 grub. 12cm

- warstwa odsączająca z piasku 10cm

- sprofilowane zgęszczone podłoże gruntowe

4.9.KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ   dla obciążenia KR3

- warstwa ścieralna z kostki betonowej drobnowymiarowej grub. 8 cm

w kolorze szarym,

- podsypka  cem.-piaskowa  grub. 3 cm

-     podbudowa zasadnicza  z betonu B 10 grub. 20 cm

-     podbudowa pomocnicza z kamienia twardego grub. 12cm

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm

- sprofilowane  zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe  Is> 1.03

grubość nawierzchni   50 cm

Zatoka ograniczona krawężnikiem najazdowym 15x22 cm i 15x30 (od str.

chodnika) na ławie o F=0,083m2/mb

4.10.KONSTRUKCJA CHODNIKA, PERONÓW AUTOBUSOWYCH i AZYLU

- kostka betonowa Polbruk  grub. 6 cm w kolorze szarym

- podsypka cem.piaskowa grub. 5 cm

- sprofilowane zagęszczone mechanicznie podłoże  gruntowe Is>0.96

Chodnik ograniczyć obrzeżem 8x30 na podsypce cem.-piaskowej.

5. ROBOTY  ZIEMNE

Roboty ziemne  polegają na usunięciu ziemi urodzajnej, wykonaniu wykopów  pod     konstrukcję  poszerzeń,   profilowaniu podłoża, formowaniu i zagęszczeniu nasypów poboczy, plantowaniu  skarp rowu.

Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni Wykonawca każdorazowo

przedstawi Inwestorowi  wyniki pomiarów wskażników zagęszczenia nasypów.

Powstały urobek zostanie  wykorzystany na  pobocza i  skarpy rowów drogi..

Ziemię urodzajną z  trawą wywieźć poza teren budowy.

krawędzi dróg, materiał nie będzie składowany na terenie budowy.

6. ODWODNIENIE

Nie narusza się istniejących stosunków   wodno-prawnych.Projektuje się przebudowę

istniejących przepustów fi 80 poprzez wykonanie nowych ścianek czołowych i ułożenie

nowych rur PEHD o średnicy 80cm. Projektuje się w km 2+249 przebudowę przepustu

2x80cm gdzie  konieczne wykonanie  tymczasowego przepustu celem ułożenia 2x80cm

z rur PEHD. Projektuje się   remont przepustu 3x150cm poprzez uszczelnienie kręgów,

wzmocnienie kręgów warstwą   zbrojonego betonu, izolację z papy termozgrzewalnej

na żywice epoksydowe, wykonanie zbrojonego  gzymsu, umocnienie skarp kamieniem

narzutowym i  płytami ażurowymi.Konieczne jest udrożnienie udrożnienie rowów.

7. ORGANIZACJA RUCHU

Integralną częścią niniejszego opracowania  jest projekt Stałej Organizacji Ruchu,

który przewiduje:

-montaż sygnalizacji świetlnej na wysięgniku:  znak   STOP zasilany bateriami

słonecznymi zlokalizowany na  skrzyżowaniu projektowannej  drogi z drogą  od

strony drogi krajowej Nr 1,

- montaż barier energochłonnych

- montaż  barier ochronnych  zabezpieczających pieszych

-montaż znaków pionowych

-oznakowanie  poziome wraz z przejściami dla pieszych

8. ZIELEŃ

Wzdłuż trasy kolidujące drzewa i krzewy wyciąć  zgodnie z wykazem. Drewno po

wycince  zostanie  przewiezione w miejsce wskazane przez Inwestora tj. w odl.

ok.3km.. Doły po karczowaniu należy uzupełnić gruntem i zagęścić.

9. INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren budowy drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie podlega

ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r. W przypadku

znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje przypuszczenie iż jest on

zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić Wojewódzki   Urząd Ochrony

Zabytków Delegaturę we Włocławku .

10. WYTYCZNE  REALIZACJI

Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z uzgodnieniami.

Należy przeszkolić pracowników

w zakresie BHP. Powiadomić mieszkańców o utrudnieniach  w użytkowaniu wjazdów

na posesje.

11. INFORMACJA  BiOZ

- Budowa obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Prace  nie będą prowadzone na wysokości

ani w  głębokich wykopach  jednak przewiduje się następujące zagrożenie   podczas realizacji robót budowlanych:

- praca ciężkiego sprzętu na terenie pasa drogowego

- praca w pobliżu istniejących  linii energetycznych

- praca w pobliżu istniejącego gazociągu

- roboty rozbiórkowe- hałas i kurz

- roboty związane z układaniem warstw bitumicznych jezdni: temperatura, opary

- Niezbędny instruktaż  pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Wykonawca robót  zobowiązany jest do opracowania Planu  bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia” zgodnie z rozporządzeniem Ministra    Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r( Dz.U. z 2003 r Nr 120,poz1126).

Pracowników  należy przeszkolić. Zapoznać ich ze stanowiskiem pracy oraz określić

zakres   robót. Wskazać zagrożenia. Przeszkolić w zakresie BHP.

- Środki techniczne  i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom w wynikającym  z wykonywania robót.

- zapewnić pomieszczenia socjalne dla pracowników, zapewnić kontakt telefoniczny

- urządzić podręczny magazynek na narzędzia budowlane

- zapewnić stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i punkt pierwszej

pomocy

- teren  oznakować w sposób umożliwiający komunikację mieszkańcom ulicy, teren

oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na czas budowy,

umieścić tablicę informacyjną (zgodnie z Prawem Budowlanym ) łącznie z

numerami   telefonów alarmowych

- składowisko materiałów zlokalizować w sposób umożliwiający bezpieczne z niego

korzystanie

- pracownikom zapewnić dobrą organizację pracy, odzież ochronną, sprawny sprzęt

przerwy na posiłek, napoje chłodzące

- od pracowników wymagać aktualnych badań technicznych

- wymagać sprawnego sprzętu- koparki , samochody ciężarowe  wyposażone

w   urządzenia  ostrzegawcze

- roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie

- prace przy realizacji zadania prowadzić pod nadzorem uprawnionych, branżowych

specjalistów

- o rozpoczęciu prac w obrębie istniejących sieci powiadomić właścicieli mediów

12. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku

wystąpienia awarii przemysłowych.

Przedsięwzięcie nie generuje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdzono potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania .

Opracowała

Urszula Kędzierska

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ

1.Stan istniejący

Teren opracowania obsadzony jest liniowo drzewami. Dominują obsadzenia  wzdłuż linii  rozgraniczających pas drogowy. Przewagę stanowią drzewa liściaste :topola, akacje, brzozy i olchy, wzdłuż których rozwinęły się grupy podrostu i samosiewy drzew i krzewów.

2.Inwentaryzacja szaty roślinnej

Inwentaryzację wykonano metodą ogólną zaznaczając lokalizację drzew, rozlokowanie grup i przyrostu samosiewu.

W sposób szczegółowy zinwentaryzowano drzewa , które przewidziano do wycinki.

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w tabeli z uwzględnieniem:

- liczby porządkowej odpowiadającej numeracji na rys. skala 1:1000

- polska nazwa gatunkowa

- średnica pnia na  wys. 1,3m (m)

- średnica korony (m)

- szacunkowa wysokość (m)

- uwagi obejmujące stan zdrowotny

Drzewa i samosiew przeznaczone do usunięcia znajdują się w liniach rozgraniczających pasa drogowego. Drzewa, które pozostają ( poza rowem melioracyjnym), a znajdują się w sąsiedztwie drzew do wycinki zostaną zabezpieczone słomą i deskami wokół pni.

Uniemożliwi to powstanie okaleczeń drzew. Po wycince drzew przewidziano wprowadzenie nasadzeń zamiennych lecz nie w obrębie pasa drogowego gdyż nie ma takiej możliwości: ograniczenia terenowe. Przyjęto nasadzenie krzewami Spirea vanhoutte’a na terenie gminy przy obiektach sportowych, szkołach, placach zabaw i remizach strażackich na terenie Gminy Włocławek.

Wzdłuż drogi nie występują gatunki chronione. Brak form alejowych i zabytkowych.

Wycinka drzew będzie odbywała się jesienią.

Gmina Włocławek ( wiodąca) występuje o dofinansowanie w ramach „schetynówki”.

WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW do WYCINKI  i POZOSTAJĄCYCH w ZASIEGU

INWESTCJI  WARZĄCHEWKA POLSKA-WARZĄCHEWKA KRÓLEWSKA

- GOŁASZEWO  GMINA WŁOCŁAWEK

| lp | Nazwa gatunkowa | Str | Średnica pnia (cm) | Średnica korony (m) | Wysokość (m) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | topola | P | Podwójny pień 52+40 | 8 | 10 | prawidłowy rozwój, leży w pasie drogowym,do wycinki |
| 2 | topola | P | 32 | 4 | 7 | konary uschnięte, leży w pasie dr. Do wycinki |
| 3 | topola | P | 62 | 6 | 10 | prawidłowy rozwój, koliduje z pasem drogowym, do wycinki |
| 4 | sosna | P | 36 | 4 | 10 | prawidłowy rozwój koliduje z pasem drogowym, do wycinki |
| 5 | sosna | P | 34 | 4 | 10 | Pochylone, do wycinki |
| 6 | sosna | P | 42 | 4 | 10 | prawidłowy rozwój koliduje z pasem drogowym, do wycinki |
| 7 | sosna | P | 34 | 4 | 10 | prawidłowy rozwój koliduje z pasem drogowym, do wycinki |
| 8 | sosna | p | 35 | 4 | 10 | pochylone, koliduje z pasem drogowym, do wycinki |
| 9 | sosna | L | 35 | 3 | 6 | Podcięte u podłóża, do wycinki, |
| 10 | sosna | l | 24 | 6 | 5 | prawidłowy rozwój koliduje z pasem drogowym, do wycinki |
| 11 | sosna | l | 345 | 6 | 8 | Odcięty konar drzewa,wygięte,do wycinki |
| 12 | sosna |  | 30 | 6 | 8 | Wygięta,niestabilna do wycinki |
| 13 | skupiny sosenek | P | 5-8cm | 2-3 | 3 | Przy istn.lasku na dł. od 0+400 do 0+500 skupiny na pow. 6*15m2 i 1,5*4m w pasie drogowym, do wycinki |
|  | Sosenki pojedyncze | p | 5-8 | 24 | 2-3 | prawidłowy rozwój koliduje z pasem drogowym, do wycinki |
| 14 | brzoza | p | 3szt.x 10 | 3 | 3 | prawidłowy rozwój, koliduje z pasem drogowym, do wycinki |
| 15 | sosenka | p | 2szt.x 8 | 3 | 3 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 16 | sosna | p | 11szt.x 10-15 3szt.x25 | 3-4 | 6 | do wycinki, w pasie drogi. Sosny stanowią fragment lasku sosnowego |
| 17 | sosna | L | 3szt.x10 | 4 | 5 | prawidłowy rozwój koliduje z pasem drogowym, do wycinki, |
| 18 | sosna | P | 26 | 4 | 5 | prawidłowy rozwój koliduje z pasem drogowym, do wycinki, |
| 19 | akcje | p | Powierzchnia 8x3m | 3 | 4 | Skupiny samosiewów krzewiastych, gęste ,do wycinki, w pasie drogi |
| 20 | akacja | p | 34 | 5 | 6 | prawidłowy rozwój koliduje z pasem drogowym, do wycinki, |
|  | akacje | p | Pow. 10x3m | 3 | 4 | Krzewy samosiewów gęste do wycinki w pasie drogi |
| 21 | akacja | P | 32 | 5 | 6 | prawidłowy rozwój koliduje z pasem drogowym, do wycinki, |
| 22 | akacja | p | 30 | 5 | 6 | prawidłowy rozwój koliduje z pasem drogowym, do wycinki, |
| 23 | akacja | l | 32 | 7 | 6 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 24 | akacja | p | 40 | 6 | 7 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 24a | krzewy | p | 30*3 | 3 | 3 | Krzewy akacji samosiewów, gęste z pniami szt 7 fi 10cm do wycinki, w pasie drogi |
| 25 | akacja | P | 30 | 5 | 6 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 26 | akacja | P | 32 | 5 | 6 | Pojedyncze, do wycinki koliduje z pasem drogowym, |
| 27 | akacja | P | 30+22 | 6 | 6 | Prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 28 | akacja | P | 42 | 8 | 7 | Prawidłowy rozwój, do wycinki, koliduje z pasem drogowym, |
| 29 | akacja | p | 24 | 5 | 5 | do wycinki, koliduje z pasem drogowym, |
| 30 | brzoza | P | 25 | 5 | 10 | do wycinki, koliduje z pasem drogowym, |
| 31 | brzoza | P | 36 | 5 | 10 | Pień pocięty, gałęzie przy linii energetycznej poprzycinane , niesymetryczna korona zredukowana do 50%drzewado wycinki, w pasie drogi |
| 32 | brzoza | P | 30 | 5 | 10 | Krzywa, pochylona, gałęzie przy linii energetycznej poprzycinane , niesymetryczna korona zredukowana do 50%do wycinki, w pasie drogi |
| 33 | brzoza | p | 40 | 5 | 10 | do wycinki, koliduje z pasem drogowym, |
| 34 | brzoza | P | 30 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój Pojedyncze, koliduje z pasem drogowym, |
| 35 | brzoza | P | 36 | 5 | 10 | Uschnięte, brak liści ,do wycinki, w pasie drogi |
| 36 | brzoza | P | 32 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 37 | brzoza | P | 35 | 5 | 10 | Wygięte niestabilne gałęzie przy linii energetycznej poprzycinane , niesymetryczna korona zredukowana do 50%drzewa do wycinki, w pasie drogi |
| 38 | tuja | p | 2szt | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, koliduje z pasem drogowym, |
| 39 | brzoza | P | 34 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, koliduje z pasem drogowym, |
| 40 | brzoza | p | 35 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój Do wycinki, w pasie drogi |
| 41 | brzoza | P | 34 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, koliduje z pasem drogowym, |
| 42 | brzoza | P | 35 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój Pojedyncze, do wycinki koliduje z pasem drogowym, |
| 43 | brzoza | p | 40 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, koliduje z pasem drogowym, |
| 44 | brzoza | P | 35 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 45 | brzoza | P | 32 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi,zmurszały pień |
| 46 | brzoza | P | 30 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, koliduje z pasem drogowym, |
| 47 | brzoza | P | 25 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 48 | brzoza | p | 40 | 5 | 10 | Wygięte, brak stabilności do wycinki, w pasie drogi |
| 49 | brzoza | P | 36 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 50 | brzoza | P | 42 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój Pojedyncze, do wycinki |
| 51 | brzoza | P | 30 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, koliduje z pasem drogowym, |
| 52 | brzoza | p | 40 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 53 | brzoza | P | 25 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 54 | brzoza | P | 40 | 5 | 10 | do wycinki, w pasie drogi |
| 55 | brzoza | P | 2*30 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
|  | pien | p | 30 |  |  | Do wykarczowania |
| 56 | brzoza | P | 30 | 5 | 10 | Posusz konarów,do wycinki, koliduje z pasem drogowym, |
| 57 | brzoza | p | 42 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój Pojedyncze, do wycinki |
| 58 | brzoza | P | 20 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 59 | brzoza | P | 30+15 | 5 | 10 | Fi 30 uschniete odarte z kory, do wycinki, w pasie drogi |
| 60 | brzoza | P | 30 | 5 | 10 | Pochylone, do wycinki, koliduje z pasem drogowym, |
| 61a | brzoza | p | 35 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 61b | brzoza | p | 25 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 61c | brzoza | p | 15 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 61d | brzoza | p | 25 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 62 | brzoza | P | 24 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 63 | brzoza | P | 20 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 64 | brzoza | P | 60 | 5 | 10 | Z 5 konarami od podstawy 4*20+1*30 do wycinki, w pasie drogi |
| 65 | brzoza | P | 45 | 5 | 10 | Usuniety jeden konar, do wycinki |
| 66 | olcha | p | 30 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 67 | brzoza | P | 2*25+15 | 5 | 10 | Pochylona, do wycinki, w pasie drogi |
| 68 | brzoza | P | 40 | 5 | 10 | Odsłonięta kora do wycinki, w pasie drogi |
| 69 | brzoza | P | 35 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 70 | brzoza | p | 30+3*15+25 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 71 | brzoza | P | 1*30+2*10 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 72 | brzoza | P | 20 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi Pojedyncze, |
| 73 | brzoza | P | 30+20+15 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 74 | brzoza | p | 4*10 | 5 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 74a | olcha | p | 42 | 8 | 9 | do wycinki, w pasie drogi |
| 74b | olcha | p | 40 | 8 | 9 | Pozostaje, prawidłowy rozwój |
| 75 | topola | l | 120 | 8 | 12 | Koliduje z poszerzeniem drogi, utrudnia utrzymanie przepustu, rozwój prawidłowy, do wycinki, |
| 76 | topola | l | 100 | 8 | 12 | Pochylona nad ist.drogą,niestabilna do wycinki, w pasie drogi |
| 76a | krzewy | P | 3*35 | 3 | 4 | Na pow. 3x35m, samosiewy rzadkie do wycinki |
| 76b | krzewy | l | 3*35 | 3 | 4 | Na pow. 3x35 samosiewy rzadkie do wycinki, w pasie drogi |
| 77 | topola | p | 40 | 6 | 8 | do wycinki, w pasie drogi |
| 78 | topola | p | 3fi15 |  |  | do wycinki, w pasie drogi |
| 79 | topola | p | 60 | 3 | 5 | Zmurszały pień, posusz korony 70%, do wycinki, w pasie drogi |
| 80 | leszczyna | P | Pień |  |  | Odcięte konary, pozostawione 4 pnie o średnicy 40cm z odrostami, zmurszał, kolidują z drogą, do wycinki, |
| 80a | krzewy | p | 160mx4m | 4 | 5 | Samosiewy drzew o średnicy do 5cm i krzewów , gęste, rosnące na poboczu i w rowie , brak drożności rowu do wycinki |
| 81 | jesion | P | 8*22+6*15 | 8 | 8 | Formy odrostowe wyrastające z 1 pnia przy rowie, kolidują z pasem dr., forma nieregularna, do wycimki |
| 82 | olcha | P | 32 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 83 | olcha | P | 2*40 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 84 | olcha | P | 30 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 85 | olcha | P | 2*40 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 86 | olcha | P | 32 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 87 | olcha | P | 32*3 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 88 | olcha | P | 28 | 5 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 89 | olcha | P | 28 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 90 | olcha | P | 32*3 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 91 | olcha | P | 36 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 92 | olcha | P | 34 | 7 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 93 | olcha | P | 32 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 94 | olcha | P | 2*34 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 95 | olcha | P | 40+40 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 96 | olcha | P | 31 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 97 | olcha | P | 40 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 98 | olcha | P | 50 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 99 | olcha | P | 32+40 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 100 | olcha | P | 40+40 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 101 | olcha | P | 40+40 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 102 | olcha | P | 3*25 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 103 | olcha | P | 3*32+40+30 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 104 | olcha | P | 34+2*35 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 105 | olcha | P | 32+3*40 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 106 | olcha | P | 32+303*40 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 107 | olcha | P | 34+3*40 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 108 | olcha | P | 40+2*30 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 109 | olcha | P | 3*40 | 6 | 10 | poza rowem nie koliduje, prawidłowy rozwój |
| 110 | Krzewy | l | 70*3,0 | 3 | 4 | średnie, do wycinki |
| 111 | Samosiewy krzewiaste | l | 26sztx10cm |  |  | do wycinki prawidłowy rozwój, w pasie drogi |
| 112-114 | topola | l | 3x22 | 5 | 6 | do wycinki, w pasie drogi, prawidłowy rozwój |
| 115 | topola | l | 40 | 4 | 10 | do wycinki, w pasie drogi prawidłowy rozwój |
| 116-117 | topola | l | 2x26 | 4 | 6 | do wycinki, w pasie drogi prawidłowy rozwój |
| 118 | topola | l | 2*45 | 2*6 | 12 | do wycinki, w pasie drogi |
| 119 | topola | l | 25 | 4 | 6 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 120-121 | topola | l | 2x25 | 4 | 6 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 122 | topola | l | 40+30+2*15 | 6 | 12 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 123 | topola | l | 35+10 | 6 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 124-127 | topola | l | 2x25+2*30 | 2*3+2*3 = | 8 | prawidłowy rozwój prawidłowy rozwój Skupina, do wycinki |
| 128 | topola | l | 20+10 |  |  | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 129 | klon | l | 80 | 7 | 12 | Pochylony, asymetryczny, pochylony, do wycinki, w pasie drogi |
| 130 | olcha | l | 25+2*10 | 4 | 6 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 131 | klony | l | 10*10 | 3 | 4 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 132 | śliwa | l | 30 | 4 | 4 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 133 | olcha | p | 50 | 6 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 134 | olcha | p | 40 | 4 | 5 | Pojedyncze, do wycinki |
| 135 | wierzba | p | 40 | 6 | 10 | do wycinki, w pasie drogi |
| 136 | leszczyna | p | 32 |  |  | do wycinki, w pasie drogi |
| 137 | Jabłoń dzika | p | 25 | 4 | 5 | Pojedyncze, do wycinki |
| 138 | leszczyna | p | 34 | 6 | 10 | do wycinki, w pasie drogi |
|  | Krzew-dziki bez | p | 3x3 | 3 | 4 | do wycinki, w pasie drogi |
| 139 | leszczyna | p | 45 | 6 | 10 | do wycinki, w pasie drogi |
|  | krzewy | p | 90x3m | 3 | 4 | Gęste,do wycinki, w pasie drogi |
| 140 | olcha | l | 2x30 | 6 | 8 | do wycinki, w pasie drogi |
| 141 | olcha | l | 32 | 6 | 8 | Suchy pień, posusz korony 80%, do wycinki, w pasie drogi |
| 142 | olcha | l | 35 | 6 | 10 | Suchy pień, posusz korony 90%, do wycinki, w pasie drogi |
| 143 | olcha | l | 30 | 5 | 8 | prawidłowy rozwój Pojedyncze, do wycinki |
| 144 | olcha | l | 2*25 | 4 | 6 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 145 | olcha | l | 30 | 6 | 8 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 146 | olcha | l | 32 | 6 | 8 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 147 | olcha | l | 40 | 8 | 10 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 148 | wierzba | l | 3x20 | 4 | 6 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 149 | olcha | l | 80 | 6 | 11 | Dwa główne konary pochylony,do wycinki, w pasie drogi |
| 150 | olcha | l | 2x25 | 4 | 6 | prawidłowy rozwój do wycinki |
| 151 | olcha | l | 25 |  |  | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 152 | olcha | l | 35 | 5 | 8 | prawidłowy rozwój, kolizja z drogą, wycinka |
| 153 | olcha | l | 25 | 4 | 6 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 154 | olcha | l | 36 | 4 | 8 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 155 | olcha | l | 2x30 | 4 | 8 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 156 | olcha | l | 3x22 | 4 | 6 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 157 | olcha | l | 2x25 | 4 | 6 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 158 | olcha | l | 8x15 | 3 | 5 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi Pojedynczo rosnące, |
| 159 | olcha | l | 2x26 | 4 | 6 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi |
| 160 | olcha | l | 2x26 | 3 | 5 | prawidłowy rozwój do wycinki, w pasie drogi do wycinki, w pasie drogi |

Opracowała   Urszula Kędzierska

WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW do WYCINKI  i POZOSTAJĄCYCH w ZASIEGU

INWESTCJI  WARZĄCHEWKA POLSKA-WARZĄCHEWKA KRÓLEWSKA

- GOŁASZEWO  GMINA  KOWAL

| lp | Nazwa gatunkowa | Str | Średnica pnia (cm) | Średnica korony (m) | Wysokość (m) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brzozy młode | L | Na dł. 70m 30 drzewek | 5 | 3 | Prawidłowy rozwój rośnie w pasie drogowym na dł. 70m, do wycinki |
| 2 | olcha | P | 2*30 | 6 | 6 | prawidłowy rozwój, rośnie w pasie drogowym, ,do wycinki |
| 3 | olcha | p | 4*20 | 5 | 5 | prawidłowy rozwój, rosna w pasie drogowym, do wycinki |
| 4 | olcha | p | 2*25 | 4 | 5 | prawidłowy rozwój, rosna w pasie drogowym, do wycinki |
| 5 | olcha | p | 2*26 | 4 | 5 | prawidłowy rozwój rośnie w pasie drogowym, do wycinki |
| 6 | olcha | p | 30 | 5 | 7 | prawidłowy rozwój rośnie w pasie drogowym, do wycinki |
| 7 | olcha | P | 2*20 | 4 | 5 | prawidłowy rozwój rosna w pasie drogowym, do wycinki |
| 8 | olcha | p | 2*20 | 5 |  | prawidłowy rozwój rosną w pasie drogowym, do wycinki |
| 9 | akacja | P | 48 | 6 | 6 | prawidłowy rozwój pozostaje , nie koliduje z pasem drogowym |
| 10 | sosna | p | 40 | 6 | 6 | prawidłowy rozwój foremna, z kuliście wykształconymi konarami pozostaje , nie koliduje z pasem drogowym |
|  | Krzewy | p | 30*3 | 3 | 3 | rzadkie |
| 11 | olcha | l | 54szt. fi od 5 do 10cm | 2 | 3-4 | Formy krzewiaste samosiewy, kolidują,rosną w pasie drogowym, do wycinki |

Oprac.Urszula Kędzierska

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH

| LP | km | Str | Szer. (m) | Dł. (m) | Pow.ze skosami 1,5*1,5 =2,3 (m2) | Rodzaj proj. Naw. | Przepust | Ścianki Czo- łowe (Szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Śred. (cm) | Dł. (m) | Rodzaj Mater. |  |
|  | 0+015 | p | 3,5 | 3,0 | 12,7 | kostka |  |  |  |  |
| 1 | 0+005 | p | 3,5 | 3,0 | 12,7 | kostka |  |  |  |  |
| 2 | 0+0,18 | p | 3,5 | 3,0 | 12,7 | kostka |  |  |  |  |
| 3 | 0+022 | l | 3,5 | 4,0 | 14,0 | kostka |  |  |  |  |
| 4 | 0+047 | l | 3,5 | 4,0 | 16,2 | kostka |  |  |  |  |
| 5 | 0+080 | p | 3,5 | 4,0 | 16,2 | Kostka |  |  |  |  |
| 6 | 0+090 | l | 3,5 | 4,0 | 16,2 | kostka |  |  |  |  |
| 7 | 0+106 | p | 3,5 | 5,0 | 19,8 | kostka |  |  |  |  |
| 8 | 0+120 | p | 3,5 | 3,5 | 14,6 | kostka |  |  |  |  |
| 9 | 0+124 | l | 3,5 | 6,0 | 23,3 | kostka |  |  |  |  |
| 10 |  | l | 3,5 | 2,0 | 9,3 | kostka |  |  |  |  |
| 11 |  | l | 3,5 | 2,0 | 9,3 | Kostka |  |  |  |  |
| 12 | 0+183 | l | 3,5 | 6,0 | 23,3 | kostka |  |  |  |  |
| 13 | 0 +212 | l | 3,5 | 6,0 | 23,3 | kostka |  |  |  |  |
| 14 | 0+220 | l | 3,5 | 7,0 | 26,8 | Kostka |  |  |  |  |
| 15 | 0+262 | l | 3,5 | 12 | 44,3 | kostka |  |  |  |  |
| 16 | 0+280 | p | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. |  |  |  |  |
| 17 | 0+310 | p | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. |  |  |  |  |
| 18 | 0+965 | p | 4,0 | 3,0 | 14,3 | Bit. |  |  |  |  |
| 19 | 0+995 | p | 4,0 | 3,0 | 14,3 | Bit. |  |  |  |  |
| 20 | 1+055 | p | 4,0 | 3,0 | 14,3 | Bit. |  |  |  |  |
| 21 | 1+155 | p | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. |  |  |  |  |
| 21 | 1+215 | P | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. |  |  |  |  |
| 22 | 1+355 | P | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. |  |  |  |  |
| 23 | 1+470 | p | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. |  |  |  |  |
| 24 | 1+583 | l | 3,5 | 2,0 | 9,3 | kostka |  |  |  |  |
| 25 | 1+625 | l | 3,5 | 2,0 | 9,3 | kostka |  |  |  |  |
| 26 | 1+625 | p | 3,5 | 2,0 | 9,3 | kostka |  |  |  |  |
| 27 | 1+650 | L | 3,5 | 2,0 | 9,3 | kostka |  |  |  |  |
| 28 | 1+650 | p | 3,5 | 3,0 | 9,3 | kostka |  |  |  |  |
| 29 | 1+695 | l | 4,0 | 3,0 | 14,3 | kostka |  |  |  |  |
| 30 | 1+755 | L | 3,5 | 3,0 | 12,8 | kostka |  |  |  |  |
| 31 | 1+800 | l | 3,5 | 3,0 | 12,8 | kostka |  |  |  |  |
| 32 | 1+910 | l | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. |  |  |  |  |
| 32 | 1+905 | p | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. |  |  |  |  |
| 33 | 1+995 | l | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. |  |  |  |  |
| 34 | 2+050 | l | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. |  |  |  |  |
| 35 | 2+110 | P | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. |  |  |  |  |
| 36 | 2+120 | l | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. |  |  |  |  |
| 37 | 2+220 | P | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. | 40 | 6 | PEHD | - |
| 38 | 2+225 | l | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. | 40 | 6 | PEHD | - |
| 39 | 2+475 | l | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. |  |  |  |  |
| 40 | 2+475 | p | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. |  |  |  |  |
| 41 | 2+615 | l | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. |  |  |  |  |
| 42 | 2+615 | p | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. |  |  |  |  |
| 43 | 2+817 | L | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. |  |  |  |  |
| 44 | 2+817 | p | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. | 60 | 6 | PEHD | 2 |
| 45 | 2+855 | l | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. | 40 | 6 | PEHD | - |
| 46 | 2+885 | p | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. | 40 | 6 | PEHD | - |
| 47 | 3+030 | l | 4,5 | 3,0 | 15,8 | Bit. | 40 | 6 | PEHD | - |

Przepusty pod zjazdami

Fi 40 PEHD  5x6=30mb ( bez ścianek czołowych)

Fi 60 PEHD  6mb  + ścianki czołowe 2szt.

Krawężniki betonowy na ławie z oporem o F=0.06m2   (16+7)*( 3,5+6,5)=230mb

Obrzeże 8*30cmna ławie z oporem o F=0,02m2  2*(3*3,6+4*4,6+5*4,1+6,6+2*2,6+2*6,6+7,6+12,6+4*2,6+4*3,6)=2*119,7=239,4m

Nawierzchnia z kostki betonowej grub.8cm na podbudowie z B7,5   266,2+86,4=352,6m2

Nawierzchnia bit. Grub. 4cm na podbudowie z tłucznia  stabilizowana mech.  grub. 17cm

o pow.406,3m2

ZESTAWIENIE ZJAZD PUBLICZNYCH

| LP | km | str | Szer. (m) | Dł. (m) | Pow. (m2) R(m) | Rodzaj naw. (m2) | Przepust | Ścian ki Czo- łowe (Szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Śred. (cm) | Dł. (m | Rodz. Mater. |  |
|  |  |  |  |  | P m2 | R m | Istn. | Proj. |  |  |  |  |
| 1 | 0+162 | p | 3,5 | 5,0 | 28,3 | 5/5 | Grunt. | bit |  |  |  |  |
| 2 | 0+878 | p | 3,5 | 5,0 | 28,3 | 2/8 | Grunt. | bit |  |  |  |  |
| 3 | 0+906 | p | 3,5 | 5,0 | 28,3 | 16/5 | Grunt. | bit |  |  |  |  |
| 4 | 1+023 | p | 3,5 | 3,0 | 21,3 | 5/5 | Grunt. | bit |  |  |  |  |
| 5 | 1+330 | l | 3,5 | 20/2 | 40 | 5/0 | Grunt. | bit |  |  |  |  |
| 6 | 1+529 | l | 3,5 | 5,0 | 28,3 | 5/5 | Grunt. | bit |  |  |  |  |
| 7 | 1+837 | p | 3,5 | 5 | 28,3 | 5/5 | Grunt. | bit |  |  |  |  |
| 8 | 1+886 | l | 3,5 | 5 | 28,3 | 5/5 | Grunt. | bit |  |  |  |  |
| 9 | 2+020 | p | 3,5 | 5 | 28,3 | 5/5 | Grunt. | bit |  |  |  |  |
| 10 | 2+162 | l | 3,5 | 5 | 28,3 | 5/5 | Grunt. | bit |  |  |  |  |
| 11 | 2+260 | l | 3,5 | 5 | 28,3 | 5/5 | Grunt. | bit | 40 | 8 | PEHD | 2 |
| 12 | 2+262 | l | 3,5 | 5 | 28,3 | 5/5 | Grunt. | bit | 40 | 8 | PEHD | 2 |
| 13 | 2+564 | L | 3,5 | 5 | 28,3 | 5/5 | Grunt. | bit |  |  |  |  |
| 14 | 2+564 | L | 3,5 | 5 | 28,3 | 5/5 | Grunt. | bit |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 400,9 |  |  |  |  |  |  |  |

Pow.łączna naw. bit. zjazdów publicznych  400,9m2

Pow. podbudowy 442,9m2

Przepust z rur PEHD  dł. 16m + 4ścianki czołowe

ZESTAWIENIE  PRZEPUSTÓW DO PRZEBUDOWY OD DROGĄ

1) km 2+249 przepust dł 2*9 z rur PEHD fi 800x2 ze ściankami czołowymi 2szt.

Dla  potrzeb przebudowy przepustu 2*800 konieczne jest wykonanie tymczasowego

przepustu  poza strefą  robót podstawowych

2) km 2+727 przepust fi 800  dł. 8m ze ściankami czołowymi 2szt

3) km 2+938 przepust fi 800 dł. 8m ze ściankami czołowymi 2 szt.

4) km3x1500 do remontu

Włocławek 20.08.2010

OŚWIADCZENIE

Projekt Budowlany  BUDOWA  DROGI GMINNEJ WARZĄCHEWKA POLSKA-

WARZĄCHEWKA KRÓLEWSKA -GOŁASZEWO

na odcinku od km 0+000 do km  3+037 w m. Warząchewka Polska –

Wrząchewka Królewska Gmina Włocławek

Obręb Warząchewka Polska: Dz.Nr 283, 263, 366,291, 742, 741, 485,

297/1,(297), 281/1,(281), 402/1(402), 403/1,(403), 406/1,(406),407/4

(407/2), 407/6 (407/3), 486/1 (486), 442/1, (442),443/1 ( 443),444/1 (444),

445/1( 445), 446/1,(446), 447/1,(447), 448/1,(448),449/1, (449),

450/1,(450), 451/1,(451),452/1,( 452), 453/1,(453), 454/1,(454),455/1,

(455), 456/1,(456), 457/1,(457), 458/1,(458), 459/1,(459), 557/1,(557),

460/1, (460), 461/1,( 461),462/1,( 462), 463/1,(463) ,464/1,( 464),465/1,

( 465),  466/1,(466),467/1,( 467),468/1,( 468), 469/1,(469), 470/1,(470),

471/1,(471), 472/1,(472), 473/1,( 473),474/1,( 474), 475/1,(475),

476/1,(476), 477/1,(477),  478/1,(478), 479/1,(479), 480/1,(480),

481/2,(481/1), 484/3,(484/1),484/5,(484/2),750, 485,582/3( 582/2),593,

556, 529, 530/1,( 530), 594/3,(594/1), 595/5,(595/1), 595/7,(595/4),

596/1,(596), 597/1,(597), 598/1,(598), 614/1,( 614), 615/1,( 615),

617/1,(617,)750/1,(750)

Obręb Warząchewka Królewska: Dz. Nr 461, 390,426, 470, 646/4, 456,

496,497, 644,

został wykonany zgodnie z Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7.071994 Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.Ustaw 2003 Nr 207 poz. 2016 z póżniejszymi zmianami.

Projektant

mgr inż. Urszula Kędzierska