ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANO-DROGOWY  URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38,  PRACOWNIA  PROJEKTOWA

PROJEKT

BUDOWLANY

Inwestycja     :      PRZEBUDOWA ULICY  IKARA

w miejscowości KRUSZYN

GMINA WŁOCŁAWEK

Dz. Nr 294, 499/2, 318/2, 496, 320/12 obręb Kruszyn

Dz.Nr 103, 105,/23 obręb Nowa Wieś

Adres             :      m. Kruszyn gm.Włocławek

Branża           :      Drogowa

Inwestor        :      Gmina Włocławek

Ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

Projektant

Urszula Kędzierska

Czerwiec 20011

-1-

Zawartość opracowania

| Lp | opis | Str. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opis techniczny | 1-6 |
| II | Załączniki formalno-prawne |  |
| 1 | Wypis z rejestru | 7-8 |
| 2 | Mapa ewidencyjna gruntów | 9-10 |
| 3 | Uprawnienia projektanta | 11 |
| 4 | Przynależność do Polskiej Izby Inż.Budownictwa | 12 |
| 5 | Oświadczenie projektanta | 13 |
| III | Częśc rysunkowa |  |
| 1 | Plan orientacyjny | 14 |
| 2 | Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 | 15 |
| 3 | Mapa syt.wys. skala 1:500 | 16 |
| 3 | Profil podłużny drogi 1:50/500 | 17 |
| 4a | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni | 18 |
| 4b | Przekroje normalne skala 1:50 | 19 |
| 5 | Schemat zjazdu indywidualnego | 20 |
| 5 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni zjazdu | 21 |

OPIS  TECHNICZNY

do projektu  PRZEBUDOWA ULICY  IKARA w miejscowości KRUSZYN

GMINA WŁOCŁAWEK

Dz. Nr 294, 499/2, 318/2, 496, 320/12 obręb Kruszyn

Dz.Nr 103, 105,/23 obręb Nowa Wieś

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie

- mapa sytuacyjno- wysokościowa skala 1:1000

- mapa ewidencyjna

- wizja lokalna i uzupełniające pomiary sytuacyjno- wysokościowe

2.PRZEDMIOT  I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania jest przebudowa  ulicy Ikara  ( drogi gminnej)  dł. 161m,

szer. 4,0m w miejscowości Kruszyn na terenie gminy Włocławek.

Przebudowa polega na utwardzeniu  istniejącej piaszczystej jezdni  poprzez

wykonanie  podbudowy z   tłucznia  wapiennego wraz z warstwą ścieralną z  betonu

asfaltowego.

Droga rozpoczyna się od skrzyżowania z bitumiczną drogą gminą – ul.Szybowcową

prowadzącą od  drogi   powiatowej Włocławek- Choceń do lotniska w Kruszynie.

Celem przedsięwzięcia jest  stworzenie  trasy komunikacyjnej obsługującej działki

budowlane na ternie osiedla domków jednorodzinnych

Droga jest uregulowana pod względem stanu własności.

Pas drogowy stanowią działki będące w zarządzie gminy Włocławek:

Dz. Nr 294, 499/2, 318/2, 496, 320/12 obręb Kruszyn

Dz.Nr 103, 105,/23 obręb Nowa Wieś

3. STAN  ISTNIEJĄCY

Ulica zlokalizowana jest w miejscowości Kruszyn na granicy z m.Nowa Wieś. Przyległe do

drogi tereny stanowią działki budowlane z zabudową jednorodzinną. Szerokość pasa

drogowego w liniach  rozgraniczających wynosi 8-8,5m.

Ulica  posiada  nawierzchnię gruntową – piaszczystą.

Odwodnienie drogi – powierzchniowe. Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową,

teletechniczną, energetyczną, gazową i kanalizacyjną ( wykonaną w 2011r)..

Grunty  budują  piaski.Poziom wód gruntowych nie zagraża drodze.

4. STAN PROJEKTOWANY

-Parametry techniczne ulicy Ikara:

klasa  ulicy                               - D- dojazdowa, dł. 161 m

prędkość projektowana            - 40 km/h

szer.jezdni                                - 4,0m ( podbudowa szer.4,3m)

szer. korony                             - 6m (pobocza z jezdnią )

szer. poboczy                          -  1,0m

chodnik                                   -   prawostronny  szer. 1,4m

spadek poprzeczny jezdni       -  daszkowy 2% ,   spadek  poprzeczny poboczy  -  7%

-  Ulica w planie

Ulica stanowi prosty odcinek dł. 161m, szer. 4,0 wraz ze skrzyżowaniami o powierzchni

jezdni 865,6m2 i chodników szer. 1.4m o powierzchni 194,6m2

Projektuje się przebudowę zjazdów indywidualnych  na posesję ujednolicając

szerokość  3,5m  stosując skosy najazdowe 1,0:1,0m. Promienie łuków najazdowych

na skrzyżowaniach  R=5m,6 i 7,5m

-   Ulica w profilu podłużnym

Niweletę o pochyleniach podłużnych   od 0,3% do 0,4 % dostosowano do

istniejącego  terenu. Projektowane pochylenia nie  wymagają  złagodzenia  łukami

pionowym.

-   Przekrój poprzeczny

- szerokość jezdni 4,0m,  szer. poboczy 2x1,0m,

- spadki poprzeczne :  - daszkowy 2 %,

- pochylenie poboczy 7 %, chodnika 2%

5. NAWIERZCHNIA

Projektuje się przebudowę nawierzchni przystosowanej do ruchu lekkiego KR1.

Konstrukcja nawierzchni  jezdni:

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4cm

- górna warstwa podbudowy z mieszanki tłuczniowo-żwirowej wapiennej  0/31,5mm

stabilizowanej mechanicznie grub.4cm rozłożonej rozściełaczem

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki tłuczniowo- żwirowej  wapiennej  stabilizowanej

mechanicznie   (0/ 31,5 mm)  grub. 14 cm

- sprofilowane, piaszczyste podłoże gruntowe o Is> 0.99

Konstrukcja nawierzchni  zjazdów indywidualnych

- warstwa ścieralna z kostki drobnowymiarowej  grub. 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa grub.3 cm

- podbudowa  z betonu B 7,5 grub. 12 cm

- warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm

- sprofilowane  zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0,97

Zjazdy będą wykonywane w II etapie realizacji inwestycji. Przy zjazdach wykonać pas

szer. 20cm  o nawierzchni bitumicznej celem uniknięcia zniszczenia nawierzchni jezdni.

Boczne krawędzie zjazdu ograniczyć obrzeżem 8x30cm na ławie z B10 o F=0,02m2.

Powierzchnie najazdowe ograniczyć krawężnikiem 15x22cm na ławie z oporem z oporem

o F=0.06m2.

Konstrukcja nawierzchni chodnika

- kostka betonowa grub. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm

-warstwa odcinająca z piasku grub. 5cm

- sprofilowane zagęszczone podłożę gruntowa Is>0.97

Chodnik  szer. 1,4 m graniczyć obustronnie obrzeżem 8x30 cm na ławie żwirowej

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają na :

- wykonaniu  koryta pod warstwy konstrukcyjne zgodnie z zaprojektowaną niweletą

- wyprofilowaniu podłoża gruntowego dla jezdni, zjazdów i chodnika

- plantowanie poboczy

7. ODWODNIENIE

Pas jezdny odwodniany jest powierzchniowo  na przyległe tereny. Przed chodnikiem

wykonać nieckę opływową głęb. 10-15cm.

8. ORGANIZACJA RUCHU

Roboty drogowe należy oznakować na czas prowadzenia robót.

Powiadomić mieszkańców o utrudnieniach   komunikacyjnych.

Drogę docelowo oznakować znakiem A-7 -1szt.,B-18 ( 8T) -2 szt i B33 ( 40km/h)-2szt.

9. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

10. INFORMACJA  BiOZ

Budowa obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Prace  nie będą prowadzone na wysokości

ani w  głębokich wykopach. . Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić

Zarządcę   drogi , który odbierze oznakowanie na czas robót.

11. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. Inwestycja oddziaływuje na działki:

Dz. Nr 294, 499/2, 318/2, 496, 320/12 obręb Kruszyn

Dz.Nr 103, 105,/23 obręb Nowa Wieś

# 12. OCHRONA ZABYTKÓW

Przedmiotowe zadanie nie podlega ochronie zabytków, ponieważ nie opracowano i

nie uchwalono dotychczas miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działki nie są wpisane do rejestru zabytków. W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia oraz w bezpośrednim zasięgu nie znajdują się dobra kultury podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytków.

13,  WYKAZ  ZJAZDÓW indywidualnych  i skrzyżowań

Zjazdy indywidualne

| Lp | lokalizacja | strona | szerokość | długość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+045 | L | 3,5 | 1,5 |
| 2 | 0+050 | L | 3,5 | 1,5 |
| 3 | 0+052 | P | 3,5 | 2,5 |
| 4 | 0+077 | P | 3,5 | 2,5 |
| 5 | 0+077 | L | 3,5 | 1,5 |
| 6 | 0+116 | P | 3,5 | 2,5 |
| 7 | 0+138 | P | 3,5 | 2,5 |
| 8 | 0+162,75 | P | 4,5 | 1,5 |
| 9 | 0+162,75 | l | 4,5 | 3,0 |

l

Skrzyżowania

| Lp | lokalizacja | strona | szerokość | długość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+093 | L | 4,0 | 6,0 |
| 2 | 0+101 | P | 4,0 | 6,0 |
| 3 | 0+161 | P | 3,5 | 10,0 |
| 4 | 0+159 | L | 4,0 | 15,0 |

Opracowała

Urszula Kędzierska

Włocławek 30.06.2011

OŚWIADCZENIE

Projekt budowlany  dla zadania: PRZEBUDOWA ULICY  IKARA w miejscowości KRUSZYN  GMINA WŁOCŁAWEK

Dz. Nr 294, 499/2, 318/2, 496, 320/12 obręb Kruszyn

Dz.Nr 103, 105,/23 obręb Nowa Wieś

został wykonany zgodnie z  umową, obowiązującymi  przepisami i normami.

Opracowanie zostało przekazane w  stanie kompletnym  z punktu

widzenia celu  jakiemu ma służyć  i  zgodnie z Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7.071994 Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.Ustaw 2003 Nr 207 poz. 2016 z póżniejszymi zmianami.

Projektant

Urszula Kędzierska