Włocławek, dnia 27.03.2009 r.

Znak: RBIiR 5541-1/10/2009

Wg rozdzielnika

W związku z zapytaniem dotyczącym przetargu pn. Dostawa urządzeń do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek „ udzielamy odpowiedzi na następujące zapytania:

1. Pyt. : Czy dopuszcza się osadniki monolityczne wykonane z polietylenu wysokiej gęstości , formowane rotacyjnie , zapewniające  nieprzepuszczalność wody, jednokomorowe z filtrem doczyszczającym gwarantującym zatrzymanie zawiesin, posiadające oznakowanie znakiem budowlanym „ B”. Osadniki z częściowym podziałem na komory wytwarzane metoda rozdmuchu , produkowane są w Polsce tylko przez jednego Producenta. Udział w przetargu innych polskich producentów umożliwiłby konkurencyjność cenową oferowanych urządzeń , na czym na pewno zależy Zamawiającemu?

Odp. Stosowane dotychczas na terenie Gminy Włocławek zbiorniki formowane były przez wytwórców właśnie metodą rotacyjną. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń eksploatacyjnych tego typu zbiorniki nie sprawdzają się na naszym terenie i często ich jakość jest podważana przez ich indywidualnych użytkowników. Po zapoznaniu się technologią formowania zbiorników metodą rozdmuchu oraz w oparciu o doświadczenia eksploatacyjne innych Gmin doszliśmy do wniosku, że metoda ta gwarantując jednolitą strukturę przekrojów  zbiornika dla wszystkich  jego ścianek oraz w miejscach  zmian kształtu zbiornika (wyprowadzenia króćców montażowych i studzienek kontrolnych)  daje wysoką odporność na powstawanie niebezpieczeństwa rozwarstwienia struktury materiałowej zbiornika i potwierdza jego wysokie walory wytrzymałościowe.   Przypominamy, że zbiornik ma spełniać wymogi normy PN-EN 12566-1. Nie posiadamy wiedzy na temat ilości producentów zbiorników tą właśnie metodą i nie stanowi to tematu naszego zainteresowania. Jedynym kryterium co do metody produkcji były dla nas nasze doświadczenia eksploatacyjne, informacje od użytkowników i niezawodność pracy przydomowych oczyszczalni ścieków. Przypominamy jednocześnie, że zbiorniki są tylko częścią całego zamówienia

2.Pyt. : Czy konieczne jest składanie oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z dokumentacją projektową ?

Odp. Powyższy dokument wyszczególniony w pkt. IX SIWZ , który zawiera Wykaz oświadczeń  i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  (art. 36 ust.1 pkt 6) – należy załączyć do oferty, gdyż stanowi jeden z załączników.

W pkt. 5.3 SIWZ wpisane jest dostarczenie referencji dotyczących : Referencje winny dotyczyć wykonania robót ziemnych, budowlanych, sanitarnych , hydraulicznych, elektrycznych, wodociągowych.

Odp. Referencje powinny dotyczyć tylko robót budowlanych objętych zakresem zamówienia.

2. W kosztorysie ofertowym brak pozycji dotyczących : grubości styropapy na dachu, rusztowań, wykonania  czapek kominowych oraz otynkowania kominów.

Odp. Grubość styropapy na dachu 10 cm, grubość ocieplenia ścian ( styropian 8 cm) , grubość styropianu w ościeżach 2 cm.

Czapki kominowe – przykrycia ujęte w blacharce w kosztorysie poz. 8. Otynkowanie kominów – dodatkowo skosztorysować 24 m2 otynkowania kominów. Koszt ustawienia i rozebrania rusztowań  obciąża  Wykonawcę

Włocławek, dnia 28.01.2009 r.

Znak: RBIiR 5541-1/5/2009

DAMO Spółka z.o.o.

Ul. Małyszce 2d/2e

99-400 Łowicz

W związku z zapytaniem dotyczącym przetargu na dostawę mieszanki kruszywa łamanego wapienno- żwirowego o wymiarach -31,5 mm  udzielamy odpowiedzi na następujące zapytanie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe np. tygodniowe lub miesięczne?

Odp. Zamawiający nie przewiduje fakturowania tygodniowego czy miesięcznego . Płatności będą odbywać się zgodnie z zapisem § 7 umowy tj.

„ Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie  faktury VAT końcowej po dostawie kruszywa na poszczególne drogi  w ilościach wymienionych w § 3 umowy i przekazaniu dokumentów dostaw”  .